| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 118

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C
- Abmessungen (A x B x C) 705 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 560 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 118

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 136

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C
- Abmessungen (A x B x C) 1305 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 1160 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 136

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 158

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C
- Abmessungen (A x B x C) 1605 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 1400 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 158

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 218

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C
- Abmessungen (A x B x C) 705 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 560 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 218

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 236

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C
- Abmessungen (A x B x C) 1305 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 1160 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 236

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 258

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C
- Abmessungen (A x B x C) 1605 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 1400 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 258

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 118-1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 705 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 560 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 118-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 136-1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1305 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 1160 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 136-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 158-1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 1x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1605 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 1400 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 158-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 218-1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 18W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 705 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 560 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 218-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 236-1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 36W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1305 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 1160 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 236-1H

| Informationen zur Technischen Planung | EX-LEUCHTEN |
| --- | --- |
|  | X-LUX TOP |

www.filtec-industrie.de

# X-LUX TOP – 18 583 258-1H

Explosionsgeschützte Wand-/Deckenleuchte aus Stahlblech, für Anwendung in EX-Zone 2 und 22, als Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 für Anlagen gemäß DIN VDE 0108 / 10.89 zum separaten Betrieb. Inklusive ATEX-Prüfzertifikat für die Gesamtkonstruktion.

- Betriebsdauer 1 Stunde

- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

- Montageart Wand-/Deckenaufbau

- Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9003) pulverbeschichtet
- Abdeckung aus Sicherheitsglas, Stärke 5 mm
- Verschlussklammern aus Stahl

- Reflektor aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet

- Netzspannung 230V AC
- für Leuchtmittel T8 - 2x 58W

- Vorschaltgerät EVG
- Schutzart IP 66
- Schutzklasse I

- Temperaturklasse T4

- Zündschutzart Ex II3GD Ex nA tD A II T4 T67°C

- eingebauter Akku für 1 Stunde Betriebsdauer
- Abmessungen (A x B x C) 1605 x 192 x 90 mm

- Lochabstand (LA) 1400 mm

- CE-Zeichen, F-Kennzeichen
- ATEX-Zulassung

Artikel-Nr.: 	18 583 258-1H